## Slide 1
THEMA 1 · ABEND 3
Routing, VLAN und Sicherheit
Das Finale des Netzwerkblocks – am Ende beantwortet ihr die Frage vom ersten Abend
Mittwoch, 2. September 2026 · 18:00–21:00 Uhr

## Slide 2
ABLAUF
Was uns heute Abend erwartet
18:00
Warmup: eine Kopfrechenaufgabe von Montag
18:10
Routing: Wie ein Paket seinen Weg findet
18:25
Netze trennen: VLAN, DMZ und die Firewall dazwischen
18:45
Pause
18:55
Zwei Quickchecks: DHCP und DNS – erst raten, dann klicken
19:15
Briefing für die Breakout-Übung
19:25
Breakout: Netzwerk-Notruf – fünf Fälle und ein Bonus
20:15
Auswertung: eure Diagnosen
20:35
Das Finale: github.com – ihr erzählt, ich klicke
20:55
Blockabschluss und Ausblick auf Montag
Ab Montag heißt es Virtualisierung – heute machen wir das Netz fertig.
Einstieg
1/31

## Slide 3
ANTWORT IN DEN CHAT – 40 SEKUNDEN
Warmup
Ein /27-Netz:
Wie viele Geräte passen hinein?
Das Rezept von Montag: Hostbits → Blockgröße → minus zwei.
Einstieg
2/31

## Slide 4
AUFLÖSUNG
Warmup
Ein /27-Netz:
Wie viele Geräte passen hinein? – 30.
Wer 32 gesagt hat: willkommen im Klub von Montag – jetzt sitzt es.
Einstieg
3/31

## Slide 5
01
Den Weg finden
Was ein Router wirklich tut, wenn euer Paket ankommt

## Slide 6
ANTWORT IN DEN CHAT
Wohin mit dem Paket?
Woher weiß der Router, wohin damit? Eure Ideen in den Chat.
Routing
4/31

## Slide 7
DIE ANTWORT
Wohin mit dem Paket?
Jeder Router hat einen Wegweiser dabei: seine Routing-Tabelle. Die schauen wir uns jetzt an.
Routing
5/31

## Slide 8
DIE ROUTING-TABELLE
Wie ein Paket seinen Weg findet
Schaut auf die Tabelle: Welche Zeilen passen auf 172.16.5.7? Antwort in den Chat.
Routing
6/31

## Slide 9
DIE ROUTING-TABELLE
Wie ein Paket seinen Weg findet
„Passt“ heißt: Die ersten 16 oder 24 Bits stimmen überein – euer Präfix von Montag. Der längere gewinnt.
Routing
7/31

## Slide 10
DIE ROUTING-TABELLE
Wie ein Paket seinen Weg findet
Und das passiert an jedem Hop neu – jedem Router auf dem Weg. Deshalb zeigt tracert eine Kette.
Routing
8/31

## Slide 11
HOP FÜR HOP
Die Reise eures Pakets
Jeder Router liest dieselbe Ziel-IP aus dem Paketkopf – und fragt damit seine eigene Tabelle.
Routing
9/31

## Slide 12
HOP FÜR HOP
Die Reise eures Pakets
Jeder Router liest dieselbe Ziel-IP aus dem Paketkopf – und fragt damit seine eigene Tabelle.
Routing
10/31

## Slide 13
HOP FÜR HOP
Die Reise eures Pakets
Jeder Router liest dieselbe Ziel-IP aus dem Paketkopf – und fragt damit seine eigene Tabelle.
Routing
11/31

## Slide 14
HOP FÜR HOP
Die Reise eures Pakets
Zu Hause losgeschickt, bei github.com angekommen – und tracert zeigt euch jede Station.
Routing
12/31

## Slide 15
ARP – IP TRIFFT MAC
Und wie erreicht es den Router wirklich?
arp -a kennt ihr vom ersten Abend – jetzt wisst ihr, was in dieser Tabelle steht.
Routing
13/31

## Slide 16
02
Getrennt, obwohl verkabelt
VLAN, DMZ und die Firewall dazwischen

## Slide 17
LOGISCHE TRENNUNG
VLAN – ein Switch, mehrere Netze
Das ist die technische Antwort auf euren Subnetz-Plan von Montag: Gäste und Server trennt man nicht nur auf dem Papier.
Netze trennen
14/31

## Slide 18
WER DARF WOHIN?
Das Zonenmodell
Merkt euch das Muster – es kommt beim Sicherheitsblock wieder und trägt jede Infrastrukturplanung.
Netze trennen
15/31

## Slide 19
ANTWORT IN DEN CHAT
Quickcheck: DHCP
Ein Gerät kommt frisch ins Netz,
noch ohne Adresse. Welche vier Schritte laufen ab?
Laut eurer Standortbestimmung sitzt das – beweist es: erst raten, dann klicke ich.
Quickcheck
16/31

## Slide 20
AUFLÖSUNG
Quickcheck: DHCP
Vier Schritte, die euer Rechner bei jedem Netzbeitritt macht – meist in unter einer Sekunde. Die 169.254 seht ihr gleich im Breakout wieder.
Quickcheck
17/31

## Slide 21
ANTWORT IN DEN CHAT
Quickcheck: DNS
Ihr ändert einen DNS-Eintrag –
die halbe Welt sieht noch den alten. Warum?
Kein Nachschlagen – erst raten, dann klicke ich.
Quickcheck
18/31

## Slide 22
AUFLÖSUNG
Quickcheck: DNS
Der Cache ist kein Fehler – er macht DNS schnell. Nur beim Umziehen heißt es: TTL abwarten.
Quickcheck
19/31

## Slide 23
03
Netzwerk-Notruf
50 Minuten in Gruppen – fünf Anrufe, fünf Diagnosen, ein Bonus

## Slide 24
BREAKOUT · 50 MINUTEN
Der Auftrag
Fünf Störungsmeldungen, zu jeder ein paar echte Befehlsausgaben. Ihr benennt Schicht, Ursache und Fix – die Checkliste führt euch.
Fall 1
„Ich komme nirgendwo hin“ – der Klassiker zum Warmwerden
Fall 2
„Webseiten gehen nicht, aber …“ – genau hinsehen
Fall 3
„Nur das Internet fehlt“ – Montag hilft
Fall 4
„Komische Adresse“ – Montag hilft sehr
Fall 5
„Server pingt, aber die App nicht“ – der Mittwochsfall
Bonus
„Der Neue kommt nicht an die Ablage“ – für schnelle Gruppen
Jetzt öffnen – beides braucht ihr gleich im Raum
Fälle und Checkliste: jacobmenge.github.io/kurs-unterlagen/netzwerke/praxis-netzwerk-notruf/
Diagnosen eintragen: <Link zum Ergebnis-Dokument hier eintragen>
Breakout
20/31

## Slide 25
SPIELREGELN
So arbeitet ihr
▸ Gleiche Gruppen, gleiche Sprecher. Eine Person teilt den Bildschirm.
▸ Arbeitet die Checkliste von unten nach oben ab – sie ist euer Werkzeug, nicht eure Fessel.
▸ Pro Fall festhalten: Schicht, Beweis aus der Ausgabe, Ursache, Fix – ein Satz je Punkt reicht.
▸ Hilfekarten erst nach ehrlichem Versuch. Die Lösungen bleiben zu, bis wir auswerten.
▸ Wenn es klemmt: in eurem Raum auf „Um Hilfe bitten“ klicken.
Um 20:15 sind alle wieder hier
Jede Gruppe übernimmt in der Auswertung einen Fall – bearbeitet trotzdem alle fünf. Der Bonus-Fall ist die Kür für Schnelle.
Breakout
21/31

## Slide 26
AUSWERTUNG · 20 MINUTEN
Eure Diagnosen
1
Jede Gruppe stellt ihren Fall vor: Schicht, Beweis, Ursache, Fix
2
Das Plenum prüft: Hätte ein anderer Befehl schneller ans Ziel geführt?
3
Der fünfte Fall gemeinsam – wer hat ihn geknackt?
4
Dann die Auflösungstabelle – und die Fälle, wo Montag geholfen hat
Die Diagnose zählt mehr als der Fix: Wer die Schicht sauber belegt hat, bekommt den Rest geschenkt.
Auswertung
22/31

## Slide 27
AUSWERTUNG
Die Auflösung der fünf Fälle
Fall 1
APIPA, kein DHCP erreichbar – Symptom auf 3, Ursache dahinter
Fall 2
DNS antwortet nicht – IP-Ping läuft, Namen sterben (Schicht 7)
Fall 3
Falsches Default-Gateway – lokal alles gut, draußen nichts (Schicht 3)
Fall 4
Falsche Subnetzmaske /24 statt /25 – der Montags-Fall in freier Wildbahn
Fall 5
Firewall blockt den Port – ping ja, Dienst nein (Schicht 4)
Bonus
Port im falschen VLAN – die Gäste-Adresse aus dem DHCP verrät es (Schicht 2)
Fünf Pflichtfälle, ein Bonus – und jedes Mal hat die Checkliste den Weg gezeigt, nicht das Raten.
Auswertung
23/31

## Slide 28
04
Die Leitfrage
Was passiert, wenn ich github.com eintippe? Ihr erzählt – ich klicke.

## Slide 29
EURE ANTWORT, STATION FÜR STATION
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
24/31

## Slide 30
STATION 1 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
25/31

## Slide 31
STATION 2 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
26/31

## Slide 32
STATION 3 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
27/31

## Slide 33
STATION 4 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
28/31

## Slide 34
STATION 5 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Vom ersten Abend bis heute: Modell, Adressen, Weg, Trennung – alles steckt in dieser einen Antwort.
Das Finale
29/31

## Slide 35
DREI ABENDE, EIN WERKZEUGKASTEN
Was der Netzwerkblock euch gegeben hat
Ein Raster
Die Schichten als Suchraster: von unten nach oben, jeder Befehl beweist seine Schicht. Heute habt ihr fünf echte Fälle so gelöst.
Ein Handwerk
Subnetze rechnen und Netze planen – Maske, Blockgröße, minus zwei. Das tragt ihr in jede Infrastruktur, die noch kommt.
Ein Muster
Netze trennt man mit Absicht: VLAN, DMZ, Firewall-Regeln. Das Zonenmodell seht ihr im Sicherheitsblock wieder.
Alles bleibt online zum Nachschlagen – inklusive der Seiten, die wir nicht gemeinsam behandelt haben.
Abschluss
30/31

## Slide 36
AUSBLICK
Bis Montag
Ab Montag bauen wir – der Netzwerkblock ist geschafft.
Virtualisierung
Hypervisor, virtuelle Maschinen, virtuelle Netze – und ihr startet eure erste eigene VM. Das Werkzeug dafür richten wir gemeinsam ein.
Nichts vorbereiten
Ihr braucht nur euren Rechner. Wer mag, liest vorab die Seite „Virtualisierung“ auf der Kursseite an – Pflicht ist das nicht.
Offene Rechnungen
Wer bei den Fällen 3 und 4 geschwommen ist: Die Montags-Seiten zu Adressierung und Routing schließen die Lücke.
Nächster Termin: Montag, 7. September, 18:00 Uhr – Virtualisierung.
Abschluss
31/31

## Slide 37
Netzwerkblock: geschafft.
Drei Abende, zwei Übungen, eine beantwortete Leitfrage – alles zum Nachlesen auf der Kursseite.
Montag, 7. September · Virtualisierung