## Slide 1
THEMA 1 · ABEND 3
Routing, VLAN und Sicherheit
Das Finale des Netzwerkblocks – am Ende beantwortet ihr die Frage vom ersten Abend
Mittwoch, 2. September 2026 · 18:00–21:00 Uhr

## Slide 2
ABLAUF
Was uns heute Abend erwartet
18:00
Warmup: eine Kopfrechenaufgabe von Montag
18:10
Routing: Wie ein Paket seinen Weg findet
18:25
Netze trennen: VLAN, DMZ und die Firewall dazwischen
18:45
Pause
18:55
Quickcheck DNS und DHCP, dann das Zonenmodell
19:15
Briefing für die Breakout-Übung
19:25
Breakout: Netzwerk-Notruf – fünf Fälle
20:15
Auswertung: eure Diagnosen
20:35
Das Finale: github.com – ihr erzählt, ich klicke
20:55
Blockabschluss und Ausblick auf Montag
Ab Montag heißt es Virtualisierung – heute machen wir das Netz fertig.
Einstieg
1/20

## Slide 3
ANTWORT IN DEN CHAT – 40 SEKUNDEN
Warmup
Ein /27-Netz:
Wie viele Geräte passen hinein?
Das Rezept von Montag: Hostbits → Blockgröße → minus zwei.
Einstieg
2/20

## Slide 4
AUFLÖSUNG
Warmup
Ein /27-Netz:
Wie viele Geräte passen hinein?
30 Geräte
5 Hostbits → 2⁵ = 32 Adressen, minus Netzadresse und Broadcast. Wer 32 gesagt hat: willkommen im Klub von Montag – jetzt sitzt es.
Einstieg
3/20

## Slide 5
01
Den Weg finden
Was ein Router wirklich tut, wenn euer Paket ankommt

## Slide 6
DIE ROUTING-TABELLE
Wie ein Paket seinen Weg findet
Und das passiert an jedem Hop neu: Kein Router kennt den ganzen Weg – jeder kennt nur seinen nächsten Schritt. Deshalb zeigt tracert eine Kette.
Routing
4/20

## Slide 7
02
Getrennt, obwohl verkabelt
VLAN, DMZ und die Firewall dazwischen

## Slide 8
LOGISCHE TRENNUNG
VLAN – ein Switch, mehrere Netze
Das ist die technische Antwort auf euren Subnetz-Plan von Montag: Gäste und Server trennt man nicht nur auf dem Papier.
Netze trennen
5/20

## Slide 9
WER DARF WOHIN?
Das Zonenmodell
Merkt euch das Muster – es kommt beim Sicherheitsblock wieder und trägt jede Infrastrukturplanung.
Netze trennen
6/20

## Slide 10
ANTWORT IN DEN CHAT
Quickcheck DNS & DHCP
Laut eurer Standortbestimmung sitzt beides – der Beweis in zwei Fragen.
1
DHCP
Ein Gerät kommt frisch ins Netz und hat noch keine Adresse. Welche vier Schritte laufen ab – in der richtigen Reihenfolge?
2
DNS
Ihr ändert einen DNS-Eintrag, aber die halbe Welt sieht noch den alten. Welcher Mechanismus steckt dahinter?
Kein Nachschlagen – erst raten, dann klicke ich.
Quickcheck
7/20

## Slide 11
AUFLÖSUNG
Quickcheck DNS & DHCP
1
DORA
Discover – Offer – Request – Acknowledge. Das Gerät ruft ins Netz, der Server bietet an, das Gerät nimmt an, der Server bestätigt und verleast die Adresse.
2
TTL und Caching
Jeder DNS-Eintrag trägt eine Lebensdauer. Resolver weltweit halten die alte Antwort, bis ihre TTL abläuft – deshalb dauert eine Umstellung Stunden, nicht Sekunden.
Beides kommt im Betrieb ständig vor – und beides steht ausführlich auf der Kursseite.
Quickcheck
8/20

## Slide 12
03
Netzwerk-Notruf
50 Minuten in Gruppen – fünf Anrufe, fünf Diagnosen

## Slide 13
BREAKOUT · 50 MINUTEN
Der Auftrag
Fünf Störungsmeldungen, zu jeder ein paar echte Befehlsausgaben. Ihr benennt Schicht, Ursache und Fix – die Checkliste führt euch.
Fall 1
„Ich komme nirgendwo hin“ – der Klassiker zum Warmwerden
Fall 2
„Webseiten gehen nicht, aber …“ – genau hinsehen
Fall 3
„Nur das Internet fehlt“ – Montag hilft
Fall 4
„Komische Adresse“ – Montag hilft sehr
Fall 5
„Server pingt, aber die App nicht“ – der Mittwochsfall
Jetzt öffnen – beides braucht ihr gleich im Raum
Fälle und Checkliste: jacobmenge.github.io/kurs-unterlagen/netzwerke/praxis-netzwerk-notruf/
Diagnosen eintragen: <Link zum Ergebnis-Dokument hier eintragen>
Breakout
9/20

## Slide 14
SPIELREGELN
So arbeitet ihr
▸ Gleiche Gruppen, gleiche Sprecher. Eine Person teilt den Bildschirm.
▸ Arbeitet die Checkliste von unten nach oben ab – sie ist euer Werkzeug, nicht eure Fessel.
▸ Pro Fall festhalten: Schicht, Beweis aus der Ausgabe, Ursache, Fix – ein Satz je Punkt reicht.
▸ Hilfekarten erst nach ehrlichem Versuch. Die Lösungen bleiben zu, bis wir auswerten.
▸ Wenn es klemmt: in eurem Raum auf „Um Hilfe bitten“ klicken.
Um 20:15 sind alle wieder hier
Jede Gruppe übernimmt in der Auswertung einen Fall – bearbeitet trotzdem alle fünf.
Breakout
10/20

## Slide 15
AUSWERTUNG · 20 MINUTEN
Eure Diagnosen
1
Jede Gruppe stellt ihren Fall vor: Schicht, Beweis, Ursache, Fix
2
Das Plenum prüft: Hätte ein anderer Befehl schneller ans Ziel geführt?
3
Der fünfte Fall gemeinsam – wer hat ihn geknackt?
4
Dann die Auflösungstabelle – und die Fälle, wo Montag geholfen hat
Die Diagnose zählt mehr als der Fix: Wer die Schicht sauber belegt hat, bekommt den Rest geschenkt.
Auswertung
11/20

## Slide 16
AUSWERTUNG
Die Auflösung der fünf Fälle
Fall 1
APIPA, kein DHCP erreichbar – Symptom auf 3, Ursache dahinter
Fall 2
DNS antwortet nicht – IP-Ping läuft, Namen sterben (Schicht 7)
Fall 3
Falsches Default-Gateway – lokal alles gut, draußen nichts (Schicht 3)
Fall 4
Falsche Subnetzmaske /24 statt /25 – der Montags-Fall in freier Wildbahn
Fall 5
Firewall blockt den Port – ping ja, Dienst nein (Schicht 4)
Fünf Fälle, fünf Schichten – und jedes Mal hat die Checkliste den Weg gezeigt, nicht das Raten.
Auswertung
12/20

## Slide 17
04
Die Leitfrage
Was passiert, wenn ich github.com eintippe? Ihr erzählt – ich klicke.

## Slide 18
EURE ANTWORT, STATION FÜR STATION
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
13/20

## Slide 19
STATION 1 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
14/20

## Slide 20
STATION 2 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
15/20

## Slide 21
STATION 3 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
16/20

## Slide 22
STATION 4 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Das Finale
17/20

## Slide 23
STATION 5 VON 5
Die Leitfrage vom ersten Abend
Vom ersten Abend bis heute: Modell, Adressen, Weg, Trennung – alles steckt in dieser einen Antwort.
Das Finale
18/20

## Slide 24
DREI ABENDE, EIN WERKZEUGKASTEN
Was der Netzwerkblock euch gegeben hat
Ein Raster
Die Schichten als Suchraster: von unten nach oben, jeder Befehl beweist seine Schicht. Heute habt ihr fünf echte Fälle damit gelöst.
Ein Handwerk
Subnetze rechnen und Netze planen – Maske, Blockgröße, minus zwei. Das tragt ihr in jede Infrastruktur, die noch kommt.
Ein Muster
Netze trennt man mit Absicht: VLAN, DMZ, Firewall-Regeln. Das Zonenmodell seht ihr im Sicherheitsblock wieder.
Alles bleibt online zum Nachschlagen – inklusive der Seiten, die wir nicht gemeinsam behandelt haben.
Abschluss
19/20

## Slide 25
AUSBLICK
Bis Montag
Ab Montag bauen wir – der Netzwerkblock ist geschafft.
Virtualisierung
Hypervisor, virtuelle Maschinen, virtuelle Netze – und ihr startet eure erste eigene VM. Das Werkzeug dafür richten wir gemeinsam ein.
Nichts vorbereiten
Ihr braucht nur euren Rechner. Wer mag, liest vorab die Seite „Virtualisierung“ auf der Kursseite an – Pflicht ist das nicht.
Offene Rechnungen
Wer bei den Fällen 3 und 4 geschwommen ist: Die Montags-Seiten zu Adressierung und Routing schließen die Lücke.
Nächster Termin: Montag, 7. September, 18:00 Uhr – Virtualisierung.
Abschluss
20/20

## Slide 26
Netzwerkblock: geschafft.
Drei Abende, zwei Übungen, eine beantwortete Leitfrage – alles zum Nachlesen auf der Kursseite.
Montag, 7. September · Virtualisierung