## Slide 1
THEMA 1 · ABEND 2
Adressierung und Subnetting
Heute wird gerechnet – Papier und Stift reichen, Taschenrechner braucht ihr nicht
Dienstag, 1. September 2026 · 18:00–21:00 Uhr

## Slide 2
ABLAUF
Was uns heute Abend erwartet
18:00
Ankommen und Einstieg
18:10
Die Adresse auseinandergenommen: Aufbau, Maske, Präfixe
18:25
Rechnen: Blockgrößen, Netz- und Broadcast-Adresse, drei Aufgaben
18:45
Pause
18:55
Private Adressen und NAT – und IPv6 kompakt
19:15
Briefing für die Breakout-Übung
19:25
Breakout: Subnetz-Architekten
20:15
Auswertung: eure Netzpläne im Vergleich
20:50
Ausblick auf Donnerstag
Am Donnerstag folgt Teil zwei: Routing, VLAN und Sicherheit – das Finale.
Einstieg
1/20

## Slide 3
01
Die Adresse auseinandergenommen
Was in 192.168.2.33/24 wirklich drinsteckt

## Slide 4
DIE BRÜCKE INS BINÄRE
Wie der Computer eure Adresse sieht
Mehr Binär braucht ihr heute nicht: 32 Bits, jede Stelle eine Zweierpotenz. Damit ist die Maske gleich keine Magie mehr.
Adresse und Maske
2/20

## Slide 5
AUFBAU
Eine Adresse, zwei Hälften
Vorn das Netz, hinten die Nummer des einzelnen Geräts – egal ob Laptop, Drucker oder Server.
Adresse und Maske
3/20

## Slide 6
REFERENZ
Die Präfixe, mit denen ihr rechnen werdet
Euer Werkzeug für heute. Blockgröße = 2 hoch Hostbits – jeder Schritt halbiert.
Präfix
Maske
Blockgröße · nutzbar
/24
255.255.255.0
256 · 254 Geräte
/25
255.255.255.128
128 · 126 Geräte
/26
255.255.255.192
64 · 62 Geräte
/27
255.255.255.224
32 · 30 Geräte
/28
255.255.255.240
16 · 14 Geräte
/29
255.255.255.248
8 · 6 Geräte
/30
255.255.255.252
4 · 2 – Router-Kopplung
SO OFT PASST DER BLOCK INS /24
Auffällig: nutzbar ist immer Blockgröße minus 2. Warum – nächste Folie.
Adresse und Maske
4/20

## Slide 7
DER KLASSIKER
Warum 62 und nicht 64
Wer 64 sagt, hat die zwei Reservierten vergessen – und wer Geräte plant, rechnet das Gateway mit ein: 61 bleiben frei.
Adresse und Maske
5/20

## Slide 8
02
Jetzt rechnet ihr
Drei Aufgaben, Antworten in den Chat – aufgelöst wird per Klick

## Slide 9
IN VIER SCHRITTEN ZU JEDEM NETZ
Das Rezept
Mit diesen vier Schritten löst ihr jede Aufgabe von heute – und jede, die euch draußen begegnet.
Rechenwerkstatt
6/20

## Slide 10
RECHNET – ANTWORT IN DEN CHAT
Aufgabe A
Das Rezept: Hostbits → Blockgröße → Block finden → minus zwei.
Rechenwerkstatt
7/20

## Slide 11
AUFLÖSUNG
Aufgabe A
Rechenwerkstatt
8/20

## Slide 12
RECHNET – ANTWORT IN DEN CHAT
Aufgabe B
Das Rezept: Hostbits → Blockgröße → Block finden → minus zwei.
Rechenwerkstatt
9/20

## Slide 13
AUFLÖSUNG
Aufgabe B
Das Rezept: Hostbits → Blockgröße → Block finden → minus zwei.
Rechenwerkstatt
10/20

## Slide 14
RECHNET – ANTWORT IN DEN CHAT
Aufgabe C
Das Rezept: Hostbits → Blockgröße → Block finden → minus zwei.
Rechenwerkstatt
11/20

## Slide 15
AUFLÖSUNG
Aufgabe C
Das Rezept: Hostbits → Blockgröße → Block finden → minus zwei.
Rechenwerkstatt
12/20

## Slide 16
03
Wem gehört 192.168?
Warum ihr alle dieselbe private Adresse haben dürft – und der Blick auf IPv6

## Slide 17
WARUM IHR ALLE DIESELBE ADRESSE HABEN DÜRFT
Private Adressen und NAT
Drei private Bereiche gehören euch: 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16 – im Internet werden sie nicht geroutet.
Privat und v6
13/20

## Slide 18
DER BLICK NACH VORN
IPv6 in fünf Minuten
Kein Rechnen mehr
Das Netz ist praktisch immer ein /64 – gerechnet wird beim Anbieter.
Kein Broadcast
Gezielte Gruppenrufe statt Alle-Rufen – das Minus-zwei entfällt.
Kein NAT-Zwang
Adressen genug für alle – die Trennung übernimmt die Firewall.
Privat und v6
14/20

## Slide 19
04
Subnetz-Architekten
50 Minuten in Gruppen – ihr plant das Netz der Müller GmbH

## Slide 20
BREAKOUT · 50 MINUTEN
Der Auftrag
Die Müller GmbH zieht um. Ihr bekommt ein /24 und schneidet daraus die Abteilungsnetze – nur mit Stift, Papier und dem Rezept von eben.
10 min
Je Abteilung die Hostbits bestimmen – Formel: 2 hoch n minus 2
15 min
Größte zuerst: Präfixe wählen, Blöcke lückenlos schneiden
15 min
Planungstabelle füllen: Netz, erste, letzte, Broadcast
10 min
Selbstcheck im Online-Subnetzrechner – jede Zeile muss exakt passen
Jetzt öffnen – beides braucht ihr gleich im Raum
Aufgabe mit allen Zahlen: jacobmenge.github.io/kurs-unterlagen/netzwerke/praxis-subnetting/
Ergebnisse eintragen: <Link zum Ergebnis-Dokument hier eintragen>
Breakout
15/20

## Slide 21
SPIELREGELN
So arbeitet ihr
▸ Gruppen zu dritt oder viert. Eine Person teilt den Bildschirm.
▸ Öffnet den Link zur Kursseite jetzt – im Breakout-Raum seht ihr diese Folie nicht mehr.
▸ Rechnet laut und gemeinsam. Wer einen anderen Weg hat: sagen, nicht schweigen.
▸ Der Online-Rechner ist der Schiedsrichter – aber erst nach eurer Rechnung, nicht statt ihr.
▸ Wenn es klemmt: in eurem Raum auf „Um Hilfe bitten“ klicken. Dann komme ich rein.
Um 20:15 sind alle wieder hier
Sprecher wie gehabt. Jede Gruppe zeigt nachher ihre Planungstabelle.
Breakout
16/20

## Slide 22
05
Eure Netzpläne
Vier Lösungen, ein Vergleich – und die Probe aufs Exempel

## Slide 23
AUSWERTUNG · 35 MINUTEN
Das gehen wir gemeinsam durch
1
Jede Gruppe zeigt ihre Planungstabelle – kurz, nur die Eckwerte
2
Vergleich: Wo unterscheiden sich die Pläne – und sind beide richtig?
3
Die Probe: Passen alle Blöcke zusammen in das /24?
4
Was bleibt übrig – und warum ist Reserve kein Fehler?
5
Zum Schluss für alle: /26 – wie viele Geräte? Jetzt kann es jeder
Es gibt mehrere richtige Pläne. Falsch ist nur, was sich überlappt oder nicht reicht.
Auswertung
17/20

## Slide 24
AUSWERTUNG
Eine mögliche Lösung
Abteilung
Präfix
Netz · nutzbar · Broadcast
Büro (100)
/25
192.168.10.0 · .1–.126 · .127
Gäste-WLAN (50)
/26
192.168.10.128 · .129–.190 · .191
Produktion (20)
/27
192.168.10.192 · .193–.222 · .223
Server (10)
/28
192.168.10.224 · .225–.238 · .239
Reserve
–
.240 bis .255 bleiben frei – Platz zum Wachsen
Größte zuerst vermeidet Lücken. Probe: 128 + 64 + 32 + 16 = 240 ≤ 256 – passt.
Auswertung
18/20

## Slide 25
KERN DES ABENDS
Das nehmt ihr heute mit
▸ Die Maske zieht die Grenze zwischen Netzanteil und Hostanteil.
▸ Blockgröße = 2 hoch Hostbits. Nutzbar = Blockgröße minus zwei.
▸ Netzadresse benennt das Netz, Broadcast ruft alle – beide sind reserviert.
▸ Privat heißt 10er, 172.16er, 192.168er – NAT übersetzt am Router nach draußen.
▸ IPv6 nimmt euch das Rechnen ab – das Netz ist fast immer ein /64.
Die Begriffe von heute
Oktett · Maske · Präfix (CIDR) · Netzanteil, Hostanteil · Blockgröße · Netzadresse, Broadcast · RFC-1918-Bereiche · NAT · Link-local. Die Begriffe begleiten euch bis zum Schluss – im Kurs wie in der Prüfung.
Abschluss
19/20

## Slide 26
NACHARBEIT
Bis Donnerstag
Zwei Angebote, keine Pflicht – Donnerstag machen wir das Netz fertig.
Nachrechnen
Wer heute noch gestolpert ist: Auf der Seite „Adressierung“ stehen weitere Aufgaben mit Lösungsweg – zwei davon reichen.
Weiterlesen
Wer wissen will, wie der Weg eines Aufrufs wirklich aussieht: „Praxis: github.com – die Spurensuche“ auf der Kursseite.
Donnerstag
Routing, VLAN und Netzwerksicherheit kompakt – und zum Abschluss beantwortet ihr eine Frage, in der alles von heute steckt.
Nächster Termin: Donnerstag, 3. September, 18:00 Uhr – Teil zwei und das Finale.
Abschluss
20/20

## Slide 27
Fragen?
Aufgaben, Lösungswege und die ganze Theorie stehen zum Nachlesen auf der Kursseite.
Donnerstag, 3. September · Routing, VLAN und Sicherheit